固定式矿车为自产自销，价格公道合理，质量保证!销售热线:18953724511 / 18605374511


公司主打产品固定式矿车更是以高质量，优惠的价格而深受客户喜欢。由车箱、车架、缓冲器、联接器和行走机构组成。车架为金属结构，能承受制动力、牵引力、矿车之间的碰撞力和钢轨冲击力缓冲器装在车架两端，用以缓和两车之间的冲击力。联接器是联接机车和矿车的部件，常用的有插销链环和回转链。行走机构是由2根轴和4个车轮组成的两个轮对。主要用于煤矿地面和井下巷道运输煤和矸石的一种运输设备。同时也是其它非金属矿石、桥梁，铁道工程等建筑运输工程中输送石头、砂土等材料的一种短距离运输设备。
　　 我厂生产的固定式系列矿车具有坚固耐用、结构简单、承载能力大、维修方便等特点，矿车卸载使用翻车机将整个车体翻转就可以了。

固定式矿车主要参数：

| 固 定 式 矿 车 |
| --- |
| 型号 参数 | YGC 0.5M3 | YGC 0.7M3 | YGC 1.0M3 | YGC 1.2M3 | YGC 2M3 | MGC 1.1 M3 | MGC 1.7 M3 | MGC 3.3 M3 |
| 容积(m) | 0.5M3 | 0.7M3 | 1.0M3 | 1.2M3 | 2M3 | 1.1 M3 | 1.7 M3 | 3.3 M3 |
| 载重(t) | 1.35 | 1.85 | 2.25 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 3 |
| 轨距(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/900 | 900 |
| 轴距(mm) | 500 | 600 | 550 | 600 | 1000 | 550 | 750/600 | 1100 |
| 车轮直径(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300/350 | 350 |
| 牵引高度(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 卸载角度(度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵引半径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转弯半径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联接器形式 | 插销链环式 |
| 外型 尺寸 | 长(mm) | 1550 | 1650 | 1850 | 1900 | 3000 | 2000 | 2400/2100 | 3450 |
|  | 宽(mm) | 850 | 950 | 880 | 1050 | 1200 | 880 | 1050/1150 | 1320 |
|  | 高(mm) | 1200 | 1250 | 1150 | 1200 | 1200 | 1150 | 1200/1300 | 1300 |
| 自重(kg) | 560 | 596 | 735 | 735 | 1330 | 600 | 720/970 | 1320 |