ZY-30T锚杆拉力计我公司生产的是国内行业的佼佼者,欢迎来电咨询:18953724511 / 1860537451

适用范围: 
        ZY-30T型锚杆拉力计（锚杆拉拔仪）是石家庄卓普科技有限公司自主研制产品。是用于检测各种锚杆、锚索、钢筋、膨胀螺栓、锚固件抗拔力的仪器设备，也可做玻璃幕墙的现场抗拔力检测（试验），是各质检单位必备的检测仪器。本产品免费保修一年，本公司对所售出的产品实行终身维护负责制。 
仪器简介： 
       ZY-10T/20T/30T/50T/100T型锚杆拉力计是由手动泵或电动泵、中空液压缸、数显压力表、带快速接头的高压油管、锚具、转换头拉杆和手提便携箱组成。10～30吨液压缸为中空自复位式，50～100吨液压缸为手动复位式，可加分级卸荷功能。本仪器中的数值显示部分为2010年升级的多功能显示仪表，本仪器液压缸加有防尘系统，使用寿命长.可直接读取锚杆拉力值（kN），并有自动计算、峰值保持、背光、存储和查询功能，特别适合试验室和现场使用，操作简单，易学易用。 
产品具体特点及配置（表一）

| 功能/型号 | ZY-30T |
| --- | --- |
| 镀镍活塞和滑套 | ● | 数据存储功能 | ● |
| 表面耐腐蚀静电喷涂 | ● | 仪表数据查询和删除 | ● |
| 新型密封圈、工作可靠 | ● | 全量程6段折线修正 | ● |
| 自动弹簧复位，结构简单 | ● | 高精度传感单元 | ● |
| 自动关机功能 | ● | 6F22 | ● |
| 峰值保持 | ● | 测量范围 | 0～300kN |
| 误差 | 1% | 显示仪分辨率 | 0.1 kN |

备注：“●”代表设备含有此项功能

产品主要技术参数（表二）

| 型号 | 油缸中心孔 | 油缸行程 | 测量范围 | 重量 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZY-10T | 27mm | 60 mm | 0～100 kN | 7.5㎏ | 精钢铸体 快速复位 过载保护 数显直读 数据存储 |
| ZY-20T | 34mm | 80mm | 0～200 kN | 14㎏ |  |
| ZY-30T | 45mm | 80mm | 0～300 kN | 16㎏ |  |
| ZY-50T | 60mm | 120mm | 0～500 kN | 29㎏ |  |
| ZY-100T | 90mm | 150mm | 0～1000KN | 45kg |  |

选配件技术规格 (表三)

| 锚 具 |  | 为钢筋类产品试验配件 | 全套锚具 全套锚具规格 ： Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、 Φ28、Φ32、 共计12种。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉杆 、 转 换接 头 |  | 为膨胀螺栓、锚栓等带螺纹类产品试验配件 | 全套转换接头规格： M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、 |